One Pot Super

PRODUKTTEKNISK  DATABLAD

ANVENDELSE

Emulsion til direkte projicering, der kan anvendes sammen med UV- og opløsningsmiddelbaserede trykfarver.

FYSISKE EGENSKABER

•	Blå PVA-SBQ ren fotopolymer emulsion

•	Lysfølsom emulsion klar til brug

•	50% hurtigere end eksisterende PVA-SBQ lysfølsomme emulsioner

•	Velegnet til brug sammen med UV-, opløsningsmiddelbaserede og tekstiltrykfarver

•	Så godt som fri for ”huller” og ”fiskeøjne”

•	Ekstremt holdbar på tryk

•	Fremragende opløsning og skarphed af streger og autotypi

•	25% faststofindhold

HÅNDTERING

Anvendes under gule mørkekammerlamper. Må ikke udsættes for sollys, lysstofrør og glødelys.

LYSFØLSOMHED

Denne PVA-SBQ emulsion er klar til brug. Der er ikke behov for at tilsætte sensibilisator.

KLARGØRING AF VÆV

Det er vigtigt at fjerne enhver urenhed, resterende trykfarve, rengøringsmidler og almindeligt snavs og støv. Murakami 701 Haze/Ghost Remover (ikke ætsende vandopløselig væske) kan fjerne resterende trykfarve og/eller emulsion.

Murakami 801 Screen Degreaser hjælper med at fjerne evt. andre urenheder.

Sørg for, at vævet er helt tørt før påføring.

PÅFØRINGSPROCEDURE

•	Anvend et rent tørt påføringstrug med glat overflade for jævn påføring.

•	Påfør et eller to lag emulsion på tryksiden. Rotér rammen 180 grader og påfør et eller to lag emulsion på den anden side.

•	Der kan påføres yderligere lag af emulsion på tryksiden, hvis der ønskes tykkere stencils.

TØRRING

Rammen tørres vandret med tryksiden nedad på et rent og mørkt sted. Følgende bidrager til at sikre fuldstændig tørring:

•  	30° til 40° C (86° til 104° grader F)

•  	30% til 50% relativ luftfugtighed

•  	God luftcirkulation

Anvendelse af tørreskab med varmluft kan hjælpe med at opretholde disse forhold.

EKSPONERING

Rengør film og vakuumrammeglas før eksponering for at mindske antallet af ”huller”. Eksponeringen påvirkes af vævets farve, emulsionstype, påføringstykkelse, lampetype og pærens alder.

For at opnå det bedste resultat anvendes en eksponeringsberegner til fastsættelse af den korrekte eksponeringstid. Det er vigtigt, at der anvendes en lampe, der er beregnet til rammetrykemulsioner.

Bemærk: Anvendelse af film, der enten er mat eller har svag sort densitet, kan mindske stencilens egenskaber med hensyn til opløsning og skarphed.

EKSPONERINGSTID

Tiden varierer afhængigt af påføringsprocedure og projektionssystem. Forstørrelse og rammens afstand til projektoren har også direkte betydning for eksponeringstiden. Det anbefales, at der gennemføres en komplet eksponeringsberegningstest for at fastsætte den korrekte eksponeringstid.

Bemærk: Eftereksponering til eksponeringslys vil maksimere modstandsdygtigheden over for opløsningsmidler.

AFDÆKNING

•	Anvend Murakami 501, 505 eller 507 Screen Cleaner til at fjerne overskydende trykfarve fra rammen.

•	Fjern emulsionen med Murakami 601, 605, eller en opløsning af Strip Super-P. Skyl grundigt.

•	Brug Murakami 701 til at fjerne uklarheder og skygger efter behov.

•	Affedt med Murakami 801, skyl begge sider grundigt og lad dem tørre.

OPBEVARING OG HÅNDTERING

Emulsionen opbevares tørt og køligt. Emulsion, der ikke er tilsat sensibilisator, har en holdbarhed på mindst et år ved opbevaring ved rumtemperatur.

Brug Murakami PVA-SBQ emulsion inden for et år for at opnå de bedste resultater.

Stencils kan opbevares i op til en måned under følgende forhold:

• 	15° til 25° C (59° til 77° grader F)

•	30% til 50% relativ luftfugtighed

SKYLNING

Skyl forsigtigt begge sider af stencilen med lunkent vand og vent et par sekunder, mens emulsionen blødgøres og vask så tryksiden af stencilen, indtil billedet er helt åbent. Skyl begge sider omhyggeligt og lad tørre. Det anbefales at anvende tørreskab eller ventilator til tørring af stencil.

Part nummer 00229